МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ

И АРХИТЕКТУРЫ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

__________  								           № ______

Экз. № ___

г. Ульяновск

О внесении изменений в приказ Министерства строительства

и архитектуры Ульяновской области от 18.03.2020 № 45-пр

- Внести в региональные нормативы градостроительного проектирования Ульяновской области, утверждённые приказом Министерства строительства и архитектуры Ульяновской области от 18.03.2020 № 45-пр                     «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Ульяновской области», следующие изменения:

- перечень используемых терминов и определений дополнить абзацами девять – четырнадцать следующего содержания:

«Велосипедная дорожка или велодорожка - это отдельная дорога или часть автомобильной дороги, предназначенная для велосипедистов                            и оборудованная соответствующими техническими средствами организации дорожного движения.

Комплексные площадки – площадки, предназначенные для игр детей            и занятий детьми физкультурой и спортом, предусматривающие выделение функциональных зон для различных возрастных групп детей, функциональных зон для детей с ограниченными возможностями здоровья.

Общественные пространства - территории в населённых пунктах, предназначенные для использования неограниченным кругом лиц.

Пешеходная дорожка – обустроенная или приспособленная для движения пешеходов полоса земли либо поверхность искусственного сооружения.

Рекреационная зона – зона в границах территории, занятой городскими лесами, скверами, парками, городскими садами, прудами, озерами, водохранилищами, пляжами, береговыми полосами водных объектов, а также              в границах иной территории, используемой и предназначенной для отдыха, туризма, занятий физической культурой и спортом.

Селитебная территория - территория, предназначенная для размещения жилищного фонда, общественных зданий и сооружений, а также отдельных коммунальных и промышленных объектов, для устройства путей внутригородского сообщения, улиц, площадей, парков, садов, бульваров                     и других мест общего пользования.»;

- в подразделе 1.7 раздела 1:

- в подразделе 1.7.8 пункт 1.1. изложить в следующей редакции:

«1.1 Расчётные показатели минимальной обеспеченности населения машино-местами для размещения индивидуального автомобильного транспорта:

- количество машино-мест для постоянного хранения легковых автомобилей населения в границах жилых территорий и вблизи мест проживания в соответствии с таблицей 13;

- количество машино-мест для временного хранения легковых автомобилей населения, использующего нежилую функцию (отдельно стоящие нежилые объекты, встроенно-пристроенные нежилые помещения)                              на проектируемой территории, в соответствии с приложением Ж                               СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских                      и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89»                         в зависимости от функционального назначения.

Таблица 13. Нормативные показатели количества машино-мест для размещения индивидуального автомобильного транспорта населения городов              в зоне жилой застройки

| Тип жилого дома по уровню комфорта | Количество мест для размещения легковых автомобилей, на квартиру |
| --- | --- |
| Бизнес-класс | 2,0 |
| Стандартное жильё | 0,6 |
| Муниципальный/специализированный | 0,5 |

Распределение обеспеченности жителей многоквартирных домов местами для размещения индивидуального автомобильного транспорта в процентах                от нормативного количества машино-мест должно соответствовать следующим требованиям:

- в границах земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом - не менее 60 процентов. При этом не менее 10 процентов от нормативного количества машино-мест должно быть размещено в виде парковок открытого типа;

- в границах жилого квартала, микрорайона, района на селитебных                 и на прилегающих производственных территориях - не более 40 процентов путём размещения парковок открытого и (или) закрытого типов.

Пешеходная доступность объектов для размещения легковых автомобилей постоянного населения города не более 800 м, а в районах сложившейся застройки – не более 1000 м.

В границах земельных участков, планируемых под размещение индивидуальных жилых домов, блокированных жилых домов, садовых домов, расположенных в границах населенных пунктов, следует предусматривать 100-процентную обеспеченность машино-местами.

Количество парковочных мест, оборудованных зарядными станциями, принимается в соответствии с таблицей 14.

Таблица 14. Расчётные показатели для парковочных мест, оборудованными зарядными станциями при строительстве объектов капитального строительства, на объектах улично-дорожной инфраструктуры

| Наименование объекта | Значение расчётного показателя |
| --- | --- |
| Парковочные места для электромобилей, оборудованных зарядными станциями | 1 % (но не менее 1 места) |

При концентрации объектов жилой застройки и объектов общественного и (или) производственного назначения на территориях планировочных элементов, при наличии обоснования допускается предусматривать совместное пользование гаражно-стояночных объектов за счет соответствующего регулирования дневного и ночного хранения.»;

- подраздел 1.7.8 дополнить пунктами 1.3 – 1.6 следующего содержания:

«1.3. Расчетные показатели минимальной обеспеченности населения велосипедными дорожками

    - В условиях реконструкции и нового строительства улично-дорожной сети в населённых пунктах должна быть предусмотрена возможность создания велосипедных дорожек при соблюдении нормативных требований                      и регламентов.

Велодорожки могут быть с односторонним и двусторонним движением.

Если велосипедная дорожка является частью автомобильной дороги                 и совмещена с проезжей частью, то она отделяется от проезжей части разделительной полосой или разметкой.

Если велосипедная дорожка является частью автомобильной дороги              и не совмещена с проезжей частью, то она отделяется от неё газоном и (или) бордюром, или иным другим способом.

Велодорожки должны иметь разметку и специализированное покрытие.

В границах жилого микрорайона или района должно быть предусмотрено                 не менее 1 кольцевого велосипедного маршрута.

При создании сети велосипедных дорожек необходимо связывать между собой территории населённого пункта, создавая условия для беспрепятственного передвижения на велосипеде.

Основные параметры велосипедных дорожек в случае комплексного развития территории (незастроенные территории) и в условиях реконструкции существующей застройки следует принимать в соответствии с таблицей 14а.

Таблица 14а. Основные параметры велосипедной дорожки

| Нормируемый параметр | Минимальные значения |
| --- | --- |
|  | при комплексном развитии незастроенных территорий | в существующей застройке (в стеснённых условиях) |
| Расчетная скорость движения, км/ч | 25 | 15 |
| Ширина проезжей части для движения, м, не менее: |  |  |
| однополосного одностороннего | 1,0-1,5 | 0,75-1,0 |
| двухполосного одностороннего | 1,75-2,5 | 1,50 |
| двухполосного со встречным движением | 2,50-3,6 | 2,00 |
| Ширина велосипедной и пешеходной дорожки с разделением движения дорожной разметкой, м | 1,5-6,0 | 1,5-3,25 |

1.3.3. Возле объектов массового посещения, а также на территории многоквартирной жилой застройки необходимо предусматривать открытые велосипедные стоянки, оборудованные стойками, боксами или другими устройствами для постановки и временного размещения велосипедов/самокатов из расчета:

- предприятия, учреждения, организации - не менее 10 процентов                     от количества персонала и единовременных посетителей;

- объекты торговли, общественного питания, культуры, досуга - не менее 15 процентов от количества персонала и единовременных посетителей;

- транспортные пересадочные узлы - не менее 10 процентов                               от нормативного количества парковочных мест автомобилей;

- места проживания - не менее 10 процентов от расчетной численности населения.

  - Обеспеченность населения пешеходными дорожками.

    - Пешеходные дорожки должны устраиваться по основным путям движения пешеходов и с учётом кратчайших расстояний от остановочных пунктов, спортивных, досуговых и игровых площадок, общественных зданий           и сооружений до объектов жилого фонда, а также должны иметь твёрдое покрытие.

    - Подходы к объектам общественного назначения, парковочным местам и остановочным пунктам общественного транспорта должны иметь беспрепятственный доступ (при необходимости с устройством сопряжения двух разноуровневых поверхностей посредством пандусов, лестниц и др.).

    - На путях движения пешеходов следует предусматривать условия безопасного и комфортного передвижения маломобильных групп населения      в соответствии с требованиями СП 59.13330.

  - Обеспеченность населения общественными пространствами.

1.5.1. В границах планировочного элемента, предназначенного для проектируемой жилой застройки, должны быть предусмотрены общественные пространства, включающие следующие типы специализированных площадок:

- детские игровые;

- для занятия физкультурой (спортивные площадки, площадки                           со спортивным оборудованием);

- для отдыха взрослого населения;

В соответствии с заданием на проектирование могут дополнительно размещаться:

- детские инклюзивные площадки;

- инклюзивные спортивные площадки;

- площадки для выгула животных.

1.5.2. Допускается, при наличии обоснования, частичное обеспечение существующих общественных пространств за счет специализированных площадок.

1.5.3. В границах планировочного элемента, предназначенного для проектируемых товариществ для ведения садоводства должны быть предусмотрены общественные пространства в виде площадок:

- детские игровые площадки;

- универсальные спортивные площадки.

# 1.5.4. Детские игровые площадки могут быть организованы в виде отдельных площадок для различных возрастных групп детей, инклюзивных спортивно-игровых площадок, площадь которых принимается из расчета                   не менее 0,7 м2 на одного жителя проектируемой территории.

# 1.5.5. Площадки для занятия физкультурой принимаются из расчета                  не менее 0,7 м2 на одного жителя проектируемой территории.

# 1.5.6. Площадь комплексных площадок принимается из расчета 0,7 м2                на одного жителя проектируемой территории и должна быть не менее 300 м2.

# 1.5.7. Площадки для отдыха взрослого населения принимаются из расчета не менее 0,1 м2 на одного жителя проектируемой территории.

1.5.8. Минимальные размеры детских игровых и универсальных спортивных площадок на территории для ведения садоводства необходимо принимать согласно таблице 14б.

Таблица 14б. Минимальные размеры детских игровых и универсальных спортивных площадок на территории для ведения садоводства

| Объекты | Удельные показатели земельных участков общего назначения, м2 на один садовый земельный участок, при числе садовых земельных участков |
| --- | --- |
|  | от 51 до 100 | 101 - 300 | 301 и более |
| Детская игровая площадка | 2,0 - 1,0 | 0,9 - 0,5 | 0,4 - 0,3 |
| Универсальная спортивная площадка | 4,0 - 3,4 | 3,2 - 2,8 | 2,7 - 2,5 |

1.5.9. Площадки должны быть равномерно распределены по всей площади проектируемых территорий, предназначенных для жилой застройки                           и территорий для ведения садоводства.

1.5.10. Площадки рекомендуется создавать с большим разнообразием функциональных возможностей, с учетом использования их совместно людьми, у которых отсутствуют ограничения здоровья, и людьми с ограниченными возможностями здоровья.

1.5.11. Площадки для выгула животных должны размещаться                            за пределами санитарной зоны источников водоснабжения первого и второго поясов, парков лесопарков, иных территорий объектов зеленого фонда.

1.5.12. Рекомендуемая площадь для выгула животных - 400 - 600 м2.

1.5.13. Радиус обслуживания населения площадками для выгула животных – не более 700 м.

1.5.14. Расстояние от границы площадки для выгула животных до окон жилых и общественных зданий, участков дошкольных образовательных                     и общеобразовательных организаций, детских игровых площадок, площадок для занятий физкультурой, площадок отдыха взрослого населения - не менее     40 м.

1.6. Обеспеченность населения общественными туалетами.

1.6.1. В парках, местах массового отдыха населения, на территориях торговых объектов следует устанавливать общественные туалеты.

1.6.2. Общественные туалеты на территориях открытых пространств устанавливаются, исходя из расчета одно место на 500 посетителей.

# 1.6.3. Рекомендуемый радиус обслуживания населения общественными туалетами на территории открытых пространств - не более 750 метров.»;

# 3) раздел 2 дополнить таблицей 16.1 следующего содержания:

«Таблица 16.1

| № пп | Наименование объекта | Расчётный показатель | Обоснование расчётного показателя |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Расчетные показатели минимальной обеспеченности населения велосипедными дорожками | Уровень обеспеченности | Установлен в соответствии с требованиями: СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89»; Приказа Минстроя России от 29.12.2021 № 1042/пр «Об утверждении методических рекомендаций по разработке норм и правил по благоустройству территории муниципальных образований»; ГОСТ 33150-2014 «Дороги автомобильные общего пользования»; СП 401.1325800.2018. «Здания и комплексы высотные. Правила градостроительного проектирования». |  |
| 2 | Обеспеченность населения пешеходными дорожками | Уровень обеспеченности | Установлен в соответствии с требованиями СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СниП 2.07.01-89». |  |
| 3 | Обеспеченность населения общественными пространствами | Уровень обеспеченности | Установлен в соответствии с требованиями: СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СниП 2.07.01-89»; Приказа Минстроя России от 29.12.2021 № 1042/пр «Об утверждении методических рекомендаций по разработке норм и правил по благоустройству территории муниципальных образований». |  |
| 3.1 | Детские игровые площадки, универсальные спортивные площадки | Уровень обеспеченности, кв. м. на 1 жителя | Установлен в соответствии с приказом Минстроя России и Минспорта России от 27 декабря 2019 г. N 897/пр/1128 «Об утверждении методических рекомендаций по благоустройству общественных и дворовых территорий средствами спортивной и детской игровой инфраструктуры». |  |
|  |  | Уровень обеспеченности, кв. м. на 1 садовый земельный участок | В соответствии с СП 53.13330.2019. Свод правил. Планировка и застройка территории ведения гражданами садоводства. Здания и сооружения (СниП 30-02-97* Планировка и застройка территории садоводческих (дачных) объединений граждан, здания и сооружения)». |  |
| 3.2 | Площадки для занятия физкультурой | Уровень обеспеченности, кв. м. на 1 жителя | Установлен в соответствии с приказом Минстроя России и Минспорта России от 27 декабря 2019 г. N 897/пр/1128 «Об утверждении методических рекомендаций по благоустройству общественных и дворовых территорий средствами спортивной и детской игровой инфраструктуры». |  |
| 3.3 | Площадки для отдыха взрослого населения | Уровень обеспеченности, кв. м. на 1 жителя | Показатель установлен в соответствии с требованиями СП 476.1325800.2020 «Свод правил. Территории городских и сельских поселений. Правила планировки, застройки и благоустройства жилых микрорайонов». |  |
| 3.4 | Площадки для выгула животных | Уровень обеспеченности | Показатель установлен в соответствии с требованиями СП 476.1325800.2020 «Свод правил. Территории городских и сельских поселений. Правила планировки, застройки и благоустройства жилых микрорайонов». |  |
|  |  | Радиус доступности | Показатель установлен в соответствии с приказом Минэкономразвития России от 15.02.2021 № 71 «Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке нормативов градостроительного проектирования». |  |
| 4 | Обеспеченность населения общественными туалетами | Уровень обеспеченности | Показатель установлен в соответствии с требованиями постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 3 (ред. от 14.02.2022) «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий». |  |
|  |  | Радиус доступности | Показатель установлен в соответствии с приказом Минэкономразвития России от 15.02.2021 № 71 «Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке нормативов градостроительного проектирования». | ». |

2. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.

Министр                                                                                                      М.В.Додин